## Slide 1
컴퓨터 시스템 기초설계
중간 발표
4조
2010136054 박지민
2011136014 김범영
2013136021 김영규
2013136093 이재영

## Slide 2
목 차
01
02
03
문제 정의
요구사항
및
해결방안
시스템 구조
설계 내용

## Slide 3
01
문제 정의
사람들이 대중교통을 이용할 때 혼잡도 정보를 몰라서
어떤 수단을 이용하는 것이 쾌적할지 알 수 없으므로
이들의 결정을 돕는 방법을 찾아야 한다.

## Slide 4
02
요구사항 및 해결방안
기능적 요구사항 - 1
정확한 버스 승하차 인원 파악
교통 카드나 출입 센서를 사용
날짜, 시간 별로 데이터를 분류 및 저장
중앙 서버에 데이터 저장

## Slide 5
02
기능적 요구사항 - 2
시간, 정류장, 특정 버스 별 예상 혼잡도 제공
누적 데이터를 이용해 예상 혼잡도를 계산하여 제공
혼잡도 고려 추천 길 찾기 제공
기존의 제품을 본 시스템에 적용,
기존의 누적된 정보를 분석하여 최적의 경로 추천
요구사항 및 해결방안

## Slide 6
02
비기능적 요구사항 - 1
예상 추천 정확도 90% 이상
특정 정류장에서 사용자가 급증하는 경우가
생길 수 있으므로 누적 데이터를 사용하여
해당 시간대에 대한 통계 정보도 활용하여 추천
승객 수의 오차율 10% 이내
기존에 시판되는 출입 센서들을 테스트하여
해당 오차 범위 이내의 제품 선정
요구사항 및 해결방안

## Slide 7
02
비기능적 요구사항 - 2
정보 갱신 시간 10초 이내
정류장에서 승객의 승,하차가 완료되면
결과를 중앙 서버로 즉시 전송
시스템에 오류 발생시 인지가 가능해야 함
특정 버스로부터 일정 시간 이상 데이터가 수신되지 않을 경우, 해당 버스에 대한 오류 표시 제공
요구사항 및 해결방안

## Slide 8
03
시스템 구조 설계
시스템 구조도
승객 계수 정보
버스 위치 정보
서버
모바일 APP
혼잡도 정보를
활용하여
추천 경로 탐색
키오스크 (버스 정류장)
혼잡도 정보*
노선 정보 제공
정보 요청
혼잡도 정보 실시간 제공
버스
승객 수 카운트
승하차
혼잡도 정보
추천 경로
혼잡도 정보
사용자
사용자
* 혼잡도 정보란?
해당 버스의 위치 정보,
현재 승객 수,
종합 통계 계산 값

## Slide 9
03
버스
통신모듈
승하차
감지 모듈
데이터 송신
승객
서버
정보수집
모듈
요청 처리 API
승하차 정보
DB
노선정보
DB
시간대별, 요일별
통계 계산 모듈
모바일 APP
시스템 구조 설계
통신
모듈
경로
계산 모듈
UI
지도 Open API
키오스크
통신 모듈
디스플레이
사용자
시스템 구조도

## Slide 10
03
시스템 구조 설계
버스
통신모듈
승하차
감지 모듈
승객 계수 정보
버스의 위치 정보 송신
승객
서버
정보수집
모듈
승객 승하차
계수 정보
승하차 감지 모듈에서 계수한 승객의 정보와
버스의 위치 정보를 서버에 전송
시스템 구조도 - 버스

## Slide 11
03
시스템 구조 설계
서버
정보수집
모듈
요청 처리 API
승하차 정보
DB
노선정보
DB
시간대별, 요일별
통계 계산 모듈
사용자APP
통신 모듈
혼잡도 정보,
노선 정보 전송
정보 요청
승하차 승객 수,
버스 위치 정보
버스 노선 정보
갱신된 승하차 정보
계산된 정보
시스템 구조도 - 서버
버스
통신모듈
승객 계수 정보,
버스 위치 정보 송신
키오스크
통신 모듈
혼잡도 정보 전송
실시간 제공
혼잡도 정보

## Slide 12
03
시스템 구조 설계
시스템 구조도 – 사용자 APP
통신
모듈
경로 계산 모듈
UI
지도 Open API
좌표 요청
지도 데이터
정보 요청
혼잡도, 노선 정보
출발지, 목적지
경로 계산 결과
정보 요청
혼잡도, 노선 정보
정보 요청
혼잡도, 노선 정보
요청 처리
API
서버
사용자 APP

## Slide 13
03
시스템 구조 설계
통신
모듈
UI
지도 Open API
좌표 요청
지도 데이터
정보 요청
출발지, 목적지
경로 계산 결과
혼잡도, 노선 정보
정보 요청
노선 정보
요청 처리
API
애플리케이션이 설치되었을 때 와
노선 정보가 업데이트 되었을 때 노선 정보를 갱신한다.
시스템 구조도 – 사용자 APP (1)
서버
사용자 APP
경로 계산 모듈
혼잡도, 노선 정보
정보 요청

## Slide 14
03
시스템 구조 설계
통신
모듈
경로 계산 모듈
UI
지도 Open API
좌표 요청
지도 데이터
정보 요청
혼잡도, 노선 정보
출발지, 목적지
경로 계산 결과
정보 요청
혼잡도 정보
정보 요청
혼잡도 정보
요청 처리
API
사용자가 단순히 특정 버스의 승객 수를 보고자 할 때는
경로를 계산하지 않고 혼잡도 정보만 수신한다.
시스템 구조도 – 사용자 APP (2)
서버
사용자 APP

## Slide 15
03
시스템 구조 설계
통신
모듈
경로 계산 모듈
UI
지도 Open API
좌표 요청
지도 데이터
정보 요청
혼잡도, 노선 정보
출발지, 목적지
경로 계산 결과
정보 요청
혼잡도 정보
정보 요청
혼잡도 정보
요청 처리
API
사용자가 경로 추천 기능을 사용할 때는 경로 계산 모듈을 통하여
계산된 결과를 사용자에게 제공한다.
시스템 구조도 – 사용자 APP (3)
서버
사용자 APP

## Slide 16
03
시스템 구조 설계
시스템 구조도 - 키오스크
통신 모듈
디스플레이
요청 처리
API
사용자
서버
키오스크
혼잡도 정보
키오스크는 각 버스 정류장에 설치되고,
해당 정류장에 대한 버스 혼잡도 정보를 수신하여 보여준다.