## Slide 1: 디지털 시스템 실습
실험3. signal과 variable

## Slide 2: 객체와 연산자
객체(Object): VHDL에서 값을 가질 수 있는 것
  객체의 종류(class)
    signal(신호)
    variable(변수)
    constant(상수)
객체는 사용하기 전 자료형과 객체의 종류를 지정해야한다.(객체의 선언: TYPE ~ IS ~)
선언 후 객체에 값(파형)을 대입해서 사용할 수 있다.
객체에 값을 대입하기 위해서
  signal인 경우 ‘<=’을 사용
  Variable, constant 경우 ‘:=’를 사용
■ signal -- VHDL 합성시에 선(wire)로 구현가능한 외적 변수 ■ variable -- 연산의 중간단계에서 이용되는 내적 변수 ■ constant -- 상수값

## Slide 3: Signal
signal은 VHDL 합성시에 선(wire)으로 구현
각 부품(component)의 연결에 사용되는 외적 변수
대입 기호 '<='를 사용하고, '<='의 오른쪽에서 왼쪽으로 대입
Signal 선언은 signal로 선언하는 방법과 port로 선언하는 다음의 2가지 방법이 있다.
  port signal인 경우 entity내에 port로 선언
  그 외 signal의 선언은 architecture와 begin 사이에 선언

## Slide 4
signal a, b, v_25 : std_logic; -- a, b, v_25를 signal로 선언
a <= '1'; -- signal a 에 ‘1’을 대입
a <= b or v_25; -- signal a에 (b or v_25)의 값(파형)을 대입
signal count : std_logic_vector(3 downto 0) ; -- signal count(3), count(2), count(1), count(0) : std_logic과 동일
signal temp : std_logic_vector(3 downto 0) := "1100"; -- temp를 4비트 bus로 선언하고 초기값 대입
Signal 선언
port ( k1, k2 : in std_logic; -- port에서 k1, k2, y가
y : out std_logic ); -- port signal로 선언됨
Port Signal 선언

## Slide 5: 실습1. signal
Nand 게이트 출력과 택 게이트 입력의 연결 cn은 signal로 사용
외부연결을 위한 선의 입력은 k1, k2, k3이고, 출력은 y_out이며 이들 signal은 port신호이다.
k1, k2는 nand 게이트의 입력
nand 출력으로는 cn이 되며 signal cn은 내부 연결용으로 사용
cn과 k3가 xor되어 나오는 출력이 y_out이 되는 로직을 설계

## Slide 6
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity system is
port( k1, k2, k3 : in std_logic; -- signal k1, k2, k3 선언
y_out : out std_logic ); -- signal y_out 선언
end system;
architecture sample of system is
signal cn : std_logic; -- signal cn 선언
begin -- signal 선언위치 : architecture와 begin사이
cn <= k1 nand k2; -- signal에 파형 대입
y_out <= cn xor k3;
end sample;

## Slide 7: 실습1 과제
다음의 전가산기를 signal을 이용하여 구현

## Slide 8: variable
variable은 process나 부프로그램(function과 procedure)에서만 사용
Variable의 값은 process나 부프로그램 내에서만 유효한 내적 변수
variable은 signal과 같이 VHDL 합성시에 연결로 구현되는 것이 아닌, 중간 연산 단계에 주로 이용
variable에서 사용하는 대입기호 ‘:=’의 뜻은 즉시(immediately)라는 의미
signal의 대입(<=)과 달리 값이 즉시 대입
variable temp1, temp2 : std_logic;
temp1 := '1';
temp2 := a or b; -- a, b는 signal
k <= temp1; -- temp1은 variable, k는 signal

## Slide 9: variable
process내에서 variable은 값이 즉시 대입
연산의 중간 결과가 보존
하지만 process를 빠져 나오면 그 값을 상실
따라서 최종 variable의 값이 보존되기 위해 process 종료 전 signal에 variable의 최종값을 대입
variable의 선언은 process와 begin 사이에 위치

## Slide 10: 실습2. variable
signal i, j, k를 and하여 signal l에 출력
process문과 variable을 사용하여 설계

## Slide 11
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity sys_var is
port ( i, j, k : in std_logic;
l : out std_logic );
end sys_var;
architecture sample of sys_var is
begin
process(i, j, k)
variable temp : std_logic;
begin
temp := '1';
temp := i and temp;
temp := j and temp;
temp := k and temp;
l <= temp;
end process;
end sample;

## Slide 12: 실습2 과제
예시한 3 input and를 signal로 재구성하고 동작의 차이점을 설명